ООО Производственная группа «ИРА-ПРОМ»

COMSAFE серия EK

ИНСТРУКЦИЯ

ВНИМАНИЕ:    Не храните ключи в сейфе. Сейф поставляется открытым.

- Установка батареек

Сейф нуждается в одной Х 6F22 9V батарее. Отсек для батарее располагается с обратной стороны  двери. Откройте крышку, вставьте батарейку, закройте отсек.

- Программирование кода пользователя

-С открытой дверцей сейфа, нажмите кнопку «R».

-Нажмите от 4 до 10 цифр, которые будут Вашим новым кодом, и подтвердите их нажатием кнопки «*».

-Введите Ваш введенный код снова и подтвердите их нажатием кнопки «*». После звучания музыкального  сигнала понятно, что  новый код подтвержден.

- Программирование мастер-кода

-С открытой дверцей сейфа, нажмите кнопку «R». Далее  нажмите  кнопку «0» дважды  и нажмите кнопку  «R».

-Сейчас введите оригинальный мастер-код (заводской код 8888)  и подтвердите их нажатием кнопки «*».

-Нажмите от 4 до 10 цифр, которые будут Вашим новым мастер-кодом, и подтвердите их нажатием кнопки «*».

-Введите Ваш введенный код снова и подтвердите их нажатием кнопки «*». После звучания музыкального  сигнала понятно, что  новый мастер-код подтвержден.

- Пользование сейфом

Открывание сейфа: Нажмите кнопку «R» и введите Ваш персональный код и подтвердите нажатием кнопки «*». Если код правильный, Вы услышите музыкальный сигнал и дверь откроется.

Закрывание сейфа: Нажмите кнопку «R» и кнопку «*», это будет закрыванием сейфа.

Если будет набран неправильный код, то на дисплее будет высвечиваться слово «Error» и сейф не откроется.

Если будет набран неправильный код 4 раза, то на дисплее будет высвечиваться слово «Error», Вы услышите музыкальный сигнал в течение примерно 1 минуты. Правильный код не может быть введен до окончания этой минутной задержки.

- Игнорирование  инструкции по открыванию сейфа.

Этот сейф имеет мануальную систему открывания ключами.

-Пользуясь ключом, сместите  клавиатуру с наружи панели.

-Вставьте ключ в замочную скважину, поверните против часовой стрелки и дверь будет открыта.

- Установка сейфа

Для снижения риска ограбления сейф может быть прикреплен к полу, стене или шкафу. Для Вашего удобства там есть 2 или 4 отверстия диаметром 8 мм в дне и на задней панели сейфа.

Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок  эксплуатации - 12  месяцев  с даты продажи сейфа.

В течение этого срока неисправности, возникшие по вине изготовителя,  устраняются за его счет.

Без предъявления гарантийного талона, при нарушении правил эксплуатации, наличии механических повреждений, проведении ремонта лицами, не имеющими на это соответствующих полномочий, претензии к качеству работы не принимаются.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Сейф   модель ______________________

Дата продажи  “____”_______________________

Наименование организации_____________________________

Подпись                                                                               печать

фирмы-продавца

Телефон: (495) 415-10-84, 413-0714

С соответствии с законодательством РФ продукция повышенной секретности, в т.ч. сейфы не подлежит обмену и возврату.